# "Медно-алюминиевый радиатор "REGULUS" system для потребителя"

Это радиатор конвекторного типа новейшей конструкции, сделанный из меди и алюминия, с малой водяной емкостью. Радиатор REGULUS предназначен для отопления жилых помещений, офисов, помещений общественного пользования и других. Их можно применять в помещениях с повышенной влажностью, таких как сушилки и бассейны, однако необходимо избегать контакта радиатора с агрессивными химическими соединениями, которые вступают в реакцию с медью и алюминием.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

В особенности следует подчеркнуть преимущества радиаторов REGULUS system:

1. Маленькая водяная емкость (емкость самого большого радиатора R6/200 составляет ок. 1,5 л.) способствует маленькой тепловой инертности инсталляции, то есть быстрому нагреванию и остыванию. Это очень выгодно вслучае применения разных типов программаторов, периодически снижают температуру в помещении. Каждое снижение температуры способствует экономии (например, газа). Однако новое повышение температуры в помещениях, требует использования дополнительной порции энергии (например, газа), а используется ее тем больше, чем больше емкость водяной системы. В некоторых случаях при радиаторах с увеличенной водяной емкостью невыгодно периодически снижать температуру. В случае радиаторов REGULUS снижение температуры на несколько градусов ночью либо днем, когда все члены семьи отсутствуют, оправдано и выгодно.

2. Материалы используемые для производства - медь и алюминий
- не подлежат коррозии, таким способом как сталь, что приводит к увеличенной живучести инсталляции, а за этим следует лучшее использование вложенных денег.

3. Маленький вес радиаторов - напр. радиатор R6/200 весит ок. 16 кг - он позволяет установить радиаторы на легкой конструкции перегородочных стен, гипсокартонных плитах. Очень выгодное преимущество для потребителя - это вовремя, например побелки жилья, когда при ремонтных работах можно, без приложения особых усилий, снять радиаторы.

4. Отопление путем конвекции - радиаторы REGULUS являются радиаторами конвекторного типа, что означает, что значительная часть энергии передается путем интенсивного принуждения поднятия вверх теплового движения внутри радиатора. Интенсивное движение воздуха в помещении спососбствует равномерному обогреванию всего помещения, без так называемых "холодных зон". Этот тип отопления улучшает вентиляцию и помогает при устранении влажности с помещений. 20% энергии радиатор REGULUS отдает путем излучения - этот процент повышается в случае снижения температуры теплоносителя. Этому способствует конструкция радиатора и передняя теплая стена. Поэтому очень полезным является установка позарадиаторных экранов.

5. Конструкция радиаторов - внутренняя трубная конструкция радиаторов REGULUS способствует значительной устойчивости на скачки давления в системе - она выше, чем в панельных радиаторах. Водяная система с коллекторной конструкцией создает меньшее гидравлическое сопротивление, чем система змеевика. Самое большое сопротивление проплывающей воды в системе центрального отопления составляют клапаны - необходимые для правильной регулировки инсталляции.

6. Оригинальная современная форма - радиаторы REGULUS имеют компактную современную конструкцию, хорошо компонирующуюся в жилых помещениях, офисных и других, требующих определенной эстетики. Покрашены порошковой эпоксидно-полистирольной краской, спекающейся краской, которая очень прочная и удобная в поддерживании чистоты.



               ООО «ЭкоПласт» тел./факс:(812)534-83-23, 534-66-85  www.ecoplastspb.ru