Инструкция по монтажу

# Разделителя потока

## SL-SD Premier Tech

| Техническое описание разделителя потоков с двумя выходами SL-SD PFS –200 Материал: Пластик типа ПВХ Входное отверстие потока Приспособлено для мягких армированных труб > Ф. 38мм. Выходные отверстия потока Приспособлено для труб ПВХ Ф 110мм. Переходные штуцера 2 штуцера Ф113, 5/110мм. дающие возможность подключения труб 1 штуцер Ф110/107,5мм, дающие возможность подключения ревизии. Погрешность разделения потоков: При наличии насоса погрешность не превышает 5% Применение: Разделение потока сбросов подающихся под давлением с точностью большей, чем при применении разделителей типа «Т» и «Y» Внимание: Разделители потока типа SL-SD PFS – 300 и SL-SD PFS – 400 имеют 3 и 4 выхода. Последовательность действий при монтаже разделителя потоков SL-SDP 1.Описание продукта и оценка необходимости Разделитель потоков SL-SD PFS – 200 является элементом для всех видов систем очистки сбросов, необходимым для равномерного разделения потока сбросов подаваемых под давлением. Дает возможность разделения сбросов подаваемых насосом на 2;3 или 4 равных части. Установка и монтаж: Место установки Разделитель потоков SL-SD PFS – 200 необходимо устанавливать на трубопроводе, соединяющем станцию перекачки сбросов с системами очистки (прим: дренажное поле, песчаные фильтры и т.п.) Монтаж Подключение необходимо производить также как подключение к соединительному штуцеру. | Достаточно подключить мягкую армированную трубу с выхода станции перекачки к разделителю потоков SL-SD PFS – 200. далее необходимо подключить 2 выхода к трубам, отводящим сбросы к системам очистки (прим: дренажное поле, песчаные фильтры и т.п.), обращая внимание на необходимый уклон. Необходимо предусмотреть монтаж смотрового отверстия для осмотра разделителя внутри. С этой целью на вертикальном штуцере, находящемся в верхней части разделителя, монтируется ревизионная крышка. SL-SDP перед фильтрующим дренажным полем. Разделитель потоков с двумя выходами установленный в грунте - вид с боку. Техническое описание гравитационного разделителя потоков SL-SDG. Материал: Пластик типа ПВХ. Входное отверстие потока Приспособлено для труб ПВХ Ф 110мм. Переходные штуцера 3 штуцера Ф113, 5/110мм. дающие возможность подключения труб 1 штуцер Ф110/107,5мм, дающие возможность подключения ревизии. Погрешность разделения потоков. при условии соблюдения уровня. Погрешность ниже 1% Применение Гравитационное разделение потока сбросов замещает разделители типа «Т» и «Y», увеличивая большую точность. |
| --- | --- |

| Разделитель SL-SDG вид с верху. Разделитель SL-SDG вид с верху Последовательность действий при монтаже разделителя потоков SL-SDG: Описание продукта и оценка необходимости Гравитационный разделитель потоков SL-SD GFD – 200 и регулируемый гравитационный разделитель потоков SL-SD GFС – 200 являются элементами для всех видов систем очистки сбросов необходимыми для точного разделения гравитационного потока сбросов. Это позволяет на их применении в местах подключения типа «Т» для отведения сбросов на дренажное поле. Разница между разделителями GFD – 200 и GFC – 200: Гравитационный разделитель потоков SL-SD GFD – 200, позволяет разделить движение сброса на 2 равные части Регулируемый гравитационный разделитель потоков SL-SD GFC – 200, позволяет дополнительно регулировать пропорции между разделенными частями потока, применение по усмотрению (прим.: если необходимо направлять сбросы (попеременно) на 2 дренажных поля). | Установка и монтаж. 2.1 Гравитационный разделитель потоков SL-SD GFD – 200 и регулируемый гравитационный разделитель потоков SL-SD GFС – 200 необходимо монтировать на трубопроводе соединяющим септик с фильтром вступительной очистки с системами доочистки (прим: дренажное поле, песчаные фильтры и т.п.). 2.2 Монтаж Подключение гравитационного разделителя потоков необходимо производить также как подключение к соединительному штуцеру. Достаточно подключить выходную трубу с выхода септика к гравитационному разделителю потоков SL-SD GFD – 200 или SL-SD GF – 200. Необходимо предусмотреть монтаж смотрового отверстия для осмотра разделителя внутри. С этой целью на вертикальном штуцере, находящемся в верхней части разделителя монтируется ревизионная крышка. SL-SDG перед фильтрующим дренажным полем. Разделитель потоков SL-SDG установленный в грунте - вид с боку. |
| --- | --- |

#### Инструкция по монтажу

##### Фильтра предварительной очистки

###### SL-EFT Premier Tech

| Техническое описание фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 Вид с боку: Вид сверху Материал: Пластик типа ПВХ Выходное отверстие: Приспособлено для труб из ПВХ среднего диаметра Ф110мм. Переходные штуцера Ф113/110мм. 1 штуцер делает возможным подключение смотрового отверстия Ф 110мм. Размер фильтрующих отверстий: 1,6мм. Максимальная производительность: 3000л./сутки Применение: Системы очистки сбросов для домиков и коттеджей. | Последовательность действий при монтаже фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 Описание фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 Фильтр предварительной очистки SL-EFT 160 позволяет принципиально снизить концентрацию взвешенных частиц в стоках, выходящих из септиков, частично средуктировать биохимическую потребность воздуха BZT5. Причем применение этого фильтра приводит к активности бактерий, в септике задерживая в нём пищевые субстанции необходимые для их роста. Установка и монтаж фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 Установка Фильтр предварительной очистки SL-EFT 160 обычно монтируется на выходном трубопроводе из септика. Монтаж можно производить также в независимой ёмкости, установленной ниже главного септика. Монтаж внутри главного септика Удалить выходной элемент из септика и подключить выход из фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 к прямой трубе ПВХ Ф 110мм., подсоединенной к выходному отверстию септика и отводящей стоки к системам доочистки. Внимание: при соединении трубопроводов нельзя применять клеящие вещества, а фильтр SL-EFT 160 должен быть доступен для контроля и его чистки. Монтаж фильтра предварительной очистки SL – EFT 160 |
| --- | --- |

| Монтаж внутри независимого септика SL-FS 1000 Sotraletz производит септик SL-FS 1000, внутри которого можно смонтировать фильтр SL-EFT 160. Достаточно подключить выход из главного септика с входным отверстием SL-FS 1000. Удалить выходной элемент из септика SL-FS 1000 и подключить выход из фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 к прямой трубе ПВХ Ф 110мм., подсоединенной к выходному отверстию септика и отводящей стоки к системам доочистки. Внимание: септик SL-FS 1000 с фильтром предварительной очистки SL-EFT 160 необходимо монтировать как можно ближе главного септика для использования вырабатываемого в нём тепла и уменьшения риска замерзания. Особенно средства предохраняющие от замерзания необходимо применять для домов с редким пребыванием в них в зимний период. Монтаж фильтра предварительной очистки SL-EFT 160 внутри независимого септика SL-FS 1000. | Техническое описание фильтра предварительной очистки SL-EFT 260 и SL-EFT 320 Вид сбоку Вид с верху |
| --- | --- |

| Материал Пластик типа ABS Выходное отверстие стока Приспособлено для труб из ПВХ среднего диаметра Ф110мм. Переходные штуцера Ф113/110мм. 2 штуцера делают возможным подключение Ф 110мм., а также труб Входное отверстие Помещается в нижней части фильтра (редуктор под заказ) Размер фильтрующих отверстий: SL-EFT 2601,6мм. Максимальная производительность фильтра: SL-EFT 260 и SL-EFT 320:11000л. /сутки Применение: SL-EFT 260: большие здания и торговые объекты SL-EFT 329: институты, торговые и промышленные объекты. Последовательность действий при монтаже фильтра очищающих фильтров SL-EFT 260 и SL-EFT 320 1.Описание фильтров предварительной очистки Фильтр предварительной очистки SL-EFT 260 применяется как дополнительный элемент для септиков с бытовыми - промышленными стоками при объектах общественного пользования (туристские лагеря, предприятия общественного питания, многоквартирные здания). Фильтр предварительной очистки SL-EFT 260-устанавливается для применения в торговых объектах, институтах, либо некоторых промышленных объектах (рестораны, кондитерские, предприятия общественного питания и т.п.). Фильтр предварительной очистки SL-EFT 260 и SL-EFT 320 задерживает жировые субстанции и уменьшает содержание взвесей в стоках выходящих из септика, а также позволяет уменьшить в определённой степени необходимости воздуха BZT5. Применение фильтра в септике способствует биологической активности внутри него, благодаря задержке значительной части частиц постоянных составляющих питательных субстанций, необходимых для роста био-флоры. | Установка и монтаж фильтров предварительной очистки SL-EFT 260 и SL-EFT 320 установка Фильтр предварительной очистки SL-260 либо SL-EFT 320 обычно устанавливается Монтаж внутри главного септика бытовых - промышленных стоков Удалить выходной элемент из септика и подключить выход из фильтра предварительной очистки SL-EFT 260 либо SL-EFT 260 к прямой трубе ПВХ Ф 110мм., подсоединенной к выходному отверстию септика и отводящей стоки к системам доочистки. ВНИМАНИЕ: Для соединения главных труб нельзя использовать клей, а фильтр предварительной очистки должен быть доступным для контроля, а также очистки. Монтаж фильтра предварительной очистки SL-FET 260 либо 320 внутри емкости SL – FS 3000 Монтаж внутри не установленного септика SL – FS 1500 Sotraletz производит септик SL-FS 1500, внутри которого можно смонтировать фильтр SL-EFT 260 или SL-EFT 320. Достаточно подключить выход из главного септика с входным отверстием SL-FS 1500. Удалить выходной элемент из септика и подключить выход из фильтра предварительной очистки SL-EFT 260 либо SL-EFT 260 к прямой трубе ПВХ Ф110мм., подсоединенной к выходному отверстию септика и отводящей стоки к системам доочистки. |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ: Для поддержания стабильности, особенно в случае применения нескольких фильтров предварительной очистки SL – EFT 260 или SL – EFT 320, нужно обязательно устанавливать в нижней части фильтров (см.: схему монтажа подпорок фильтров) септик SL – FS 1500 установленный с фильтром предварительной очистки SL – EFT 260 или предварительной очистки SL – EFT 320 нужно устанавливать как можно ближе к главному септику для использования вырабатываемого в нём тепла и уменьшения риска замерзания. Особенно важно для домов с редким пребыванием в них в зимний период. Монтаж фильтра предварительной очистки SL-EFT 260/320 внутри независимого септика SL-FS 1500. | Монтаж трех параллельных фильтров предварительной очистки SL-EFT 260/320 Монтаж подпорки фильтра предварительной очистки SL-EFT 260/320. |

Принцип работы

Фильтры предварительной очистки SL  являются дополнительными элементами приспособлены для всех типов септиков. Их главной задачей является увеличение качества безкислородной  доочистки в септике, что приводит к охране и продолжительностью срока действия оборудования. Фпо значительно уменьшают концентрацию взвесей в стоках выходящих из септика. А также частично редуктируют биохимическую потребность в кислороде. Применение  фильтра внутри септика приводит к биологической активности внутри него благодаря значительной задержке часть питающих субстанций для роста бактерий.

Консервация

Фильтрующий картридж необходимо вытаскивать и промывать в воде один раз в год. Очистку картриджа необходимо производить над открытым люком септика. Промытые частицы в этом случае осядут на дне. Фильтры слефт 320 очистка производится таким же образом, только частота зависит от объекта.

Что необходимо делать в случае возврата сброса в системе.

Возврат сбросов в жилых домиках случается редко. Это является сигналом засорения подключенного фильтра ………….или засорением системы на входе в септик  из-за нарушения условий эксплуатации. В этом случае необходимо произвести прочистку трубопроводов или произвести чистку фильтра.

Если после выполнения вышеупомянутых работ не привело к положительным результатам необходимо обратиться в сервис.

Гарантия

С-ц  гарантирует поставку фильтров ………….. без дефектов. В случае подтверждения нашими специалистами заводских дефектов производится замена частей или фильтра в течении 1 года со дня приобретения.

Предупреждение

С-ц не несет ответственности за не правильную эксплуатацию данного элемента. В случае если элемент переделывался, не правильно установлен или неправильно эксплуатировался гарантия не предоставляется